## Slide 1: Web Audio API Was JavaScript designed to build a modular synth
23/03/2023 Pierre Poliakoff

## Slide 2: A propos de Moi
Ingénieur en électronique
Projets auxquels j’ai participé
  Normalisation de l’ADSL
  Base station des satellites Galileo
  Ariane 6
  Actuellement
    Développement d’un système de test automatique pour alimentation satellite
    Pierre Poliakoff@ON4LPF

## Slide 3: The modular Synth
Développé par Robert Moog en 1964
Formé de modules
LFO
VCO
ADSR
Sequencer
Un module peut être
Une source (génère un signal)
Une destination (amplificateur + Haut parleurs, enregistreur, visualiseur,…)
Un module intermédiaire qui transforme le signal (filtre, mixeur,…)
source
Tranformateur
Destination

## Slide 4: VCV Rack2
Simulateur de synthétiseur modulaire
Open source
Dispose de centaines de modules

## Slide 5: VCO + VCA
VCO
VCA
Audio output
fréquence
gain

## Slide 6: Javascript Web audio API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API
Les objets les plus importants de la Web Audio API
  AudioContext
  AudioNode
  AudioParam

## Slide 7: AudioContext
C’est l’équivalent du rack vide avec une sortie audio
Il crée les AudioNodes
Attributs
  destination
  currentTime
Méthodes
  suspend()
  resume()
  createGain()
  createAnalyzer()
  createBuffer()
  createBufferSource()
  createBiquadFilter()
  …
Attention: il faut une « user gesture » pour pouvoir activer un AudioContext

## Slide 8: AudioContext : code

## Slide 9: Les audioNodes
C’est l’équivalent des modules
Il y a des sources, des transformateurs et des destination
On peut les connecter entre eux
  AudioNode.connect(destinationNode)
Il en existe de très nombreux modèles
  AnalyserNode
  GainNode
  OscillatorNode
  AudioBufferSourceNode

## Slide 10: Demo 1: VCO + VCA
VCO
VCA
Audio output
fréquence
gain

## Slide 11: AudioNodes: code

## Slide 12: Les Audioparams
C’est l ’équivalent de tout ce qui est contrôlé par des Control Voltage
Définir la valeur
  AudioParam.value=…
Définir la valeur à un certain moment
  AudioParam.setValueAtTime()
Définir la valeur à un certain moment selon une courbe
  AudioParam.linearRampToValueAtTime()
  AudioParam.exponentialRampToValueAtTime()
Contrôler la valeur par un signal audio
  myNode.connect(myAudioparam)

## Slide 13: Les notes de musique (Fréquence)

## Slide 14: Un générateur de notes aléatoires (VCV)
Le LFO génère 5 pulses par secondes
Le random Générateur génère une tension aléatoire à chaque pulse du LFO
Le 1er VCA limite la tension de sortie du random generateur
Le Quantizer convertit la tension en tension représentant des notes
Le VCO convertit la tension en notes

## Slide 15: Un générateur de notes aléatoires (Javascript)
Apres un stop il faut recréer un nouvel Oscillateur
Conversion du nombre random en note de musique
Définition de la gamme: ici une gamme majeure

## Slide 16: Demo 2 Random Notes
nextNote()
VCO
Output VCA
Audio output
fréquence
gain
Random note
VCO ended event

## Slide 17: ADSR (enveloppe)
Image source: wikipedia
osc1
Audio output
LFO
Random note
frequency
VCA
ADSR
gate
gain

## Slide 18: ADSR en JavaScript
Image source: wikipedia
Utilisation de la méthode « LinearRampToValue » de l’audioParam « gain » pour tracer la courbe

## Slide 19: Demo 3 ADSR
nextNote()
VCO
Output VCA
Audio output
fréquence
gain
Random note
VCO ended event
ADSR VCA
gain

## Slide 20: Le LFO contrôle un VCO
osc1
Audio output
LFO
VCA
frequency
Output VCA

## Slide 21: Connecter un node à un audioParam
osc1
Audio output
LFO
VCA for LFO
frequency
Output VCA
Le control Voltage est implémenté en connectant la sortie de l’audiNode à un audioParam
Valeur de gain élevée pour obtenir une fréquence convenable

## Slide 22: Demo4: VCO Contrôlé par LFO
VCO
Audio output
LFO
LFO VCA
frequency
Output VCA

## Slide 23: L’oscilloscope
Sert à afficher la forme d’onde
Implémenté par un AnalyserNode
La sortie est une copie de l’entrée
Méthodes:
AnalyserNode.getFloatTimeDomainData()
AnalyserNode.getByteTimeDomainData()
Attribut:
AnalyserNode.fftSize taille de l’array (values: 32, 64,…32768)
Analyser Node

## Slide 24: L’oscilloscope: le code

## Slide 25: L’oscilloscope: le code (affichage)

## Slide 26: Demo4: Oscilloscope
VCO
Audio output
LFO
LFO VCA
frequency
Output VCA
Oscilloscope
VCA

## Slide 27: Le trigger de l’oscilloscope
Stabiliser l’image
Toujours commencer à dessiner au même moment (hauteur / pente)
Trigger level
Trigger slope ou
Trigger level

## Slide 28: Implémentation du trigger de l’ocsilloscope

## Slide 29: Le spectre (FFT)
Sert à afficher le contenu fréquentiel du signal
Implémenté par un AnalyserNode
Méthodes:
AnalyserNode.getFloatFrequencyData()
AnalyserNode.getByteFrequencyData()
Attributs:
AnalyserNode.fftSize (values: 32,64,128,…32768)
AnalyserNode.frequencyBinCount= fftSize / 2 (taille du dataArray )
Analyser Node

## Slide 30: Code du spectrum analyser
Similaire au code de l’oscilloscope
Pas de trigger

## Slide 31: Les harmoniques

## Slide 32: Demo 6 Spectrum
VCO
Audio output
LFO
LFO VCA
frequency
Output VCA
Spectrum
VCA
Oscilloscope

## Slide 33: Générer du bruit blanc
Le bruit blanc a un spectre plat
Le signal = random numbers (distribution uniforme)

## Slide 34: AudioBufferSourceNode
L’ AudioBufferSourceNode génère un signal audio à partir de samples stockés dans un AudioBuffer
Méthodes:
AudioBufferSourceNode.start()
Attributs:
AudioBufferSourceNode.buffer AudioBuffer
AudioBufferSourceNode.loop boolean
Audio Buffer Source source
Audio buffer

## Slide 35: AudioBuffer
L’audioBuffer contient les données qui seront générées par l’AudioBufferSourceNode
Création:
AudioContext.CreateBuffer(nbrOfChannels,length,sampleRate)
Méthodes:
AudioBuffer.getChannelData(channel) Float32Array
length = sampleRate*duration[s]

## Slide 36: Demo 8 Noise
VCO
Audio output
LFO
LFO VCA
frequency
Noise source
Oscilloscope
Spectrum
VCA
Noise VCA
Noise buffer
Output VCA

## Slide 37: Manipuler les sons: les filtres
Les filtres atténuent certaines parties du Spectre
la synthèse [soustractive] provient du filtrage fréquentiel qui va atténuer une partie du spectre du son, et donc modifier son timbre en ne conservant qu'une partie de ses harmoniques. (Wikipédia)
Image source Wikipédia

## Slide 38: BiquadFilterNode
Attributs
  BiquadFilterNode.type lowpass, highpass,bandpass…
AudioParams
  BiquadFilterNode.Q largeur du bandpass et pic du lowpass et du highpass
  BiquadFilterNode.frequency fréquence du filtre
BiquadFilter

## Slide 40: Demo 9: Filtres
VCO
Audio output
LFO
LFO VCA
frequency
Noise source
Oscilloscope
Spectrum
VCA
Noise VCA
Noise buffer
Output VCA
VCF

## Slide 41: Conclusion
La Web Audio API
  Disponible dans tous les web browsers modernes
  Permet de simuler très précisément le comportement d’un synthétiseur modulaire
  Facile à mettre en oeuvre
Application
  Jeux (création des sons en fonction de la situation du jeu)
  Musique
  Education
  Générateur de signaux (basse fréquence) pour un labo d’électronique